产品质量监督抽查实施细则

DLDDZXC001—2020

电动自行车

z

2020—08—10发布                        2020—08—10实施

大理市市场监督管理局

电动自行车产品监督抽查实施细则

1  适用范围

本细则适用于大理市市场监督管理局组织的2020年电动自行车产品质量监督抽查。抽查产品范围为以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏行驶能力，能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车。本细则内容包括产品分类、检验依据、检验项目、抽样、检验要求、判定原则及异议处理等要求。

2  产品分类

2.1电驱动

指驱动电能来源于车载蓄电池，仅以电动机输出动力的驱动方式称之为电驱动；由人力和电动机的动力按输出比例的驱动方式称之为电助动。

2.2电助动

指由人力和电动机的动力按输出比例的驱动方式称之为电助动。

本次抽查产品包括：电助动、电助动两类电动自行车。

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范

国家相关法律、法规和部门规章制度

经公开的企业标准、团体标准或明示的质量要求

4 抽样

4.1抽样方法、基数和数量

4.1.1抽样方法

抽样人员由大理市市场监督管理局工作人员组成，承检机构技术人员作为抽样技术指导。抽样人员不得少于两人，并向被抽样销售者出示大理市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。抽样人员应当告知被抽样销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样销售者待销的具有质量合格证明或者以其他形式表明合格的产品中随机抽取，不得由被抽样销售者自行抽样。抽取的样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品（以下简称“同一产品”）。

4.1.2抽样基数和抽样数量

详见表1

表1抽样基数和抽样数量

| 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 抽样基数以实际生产销售数量计，最低基数满足抽样数量即可 | 优先抽取具有代表性的规格型号产品，每种产品共抽取2件，1件作为检样，1件作为备样 |
| 注：1、在样车车架、前叉、车把、电机等关键部件的合适部位施加封样标识。 2、样品随车配附件（脚蹬、充电器、合格证、说明书等）应齐全。 |

4.2抽样文书

4.2.1抽样单按组织机构要求由抽样人员填写，样品及抽样单内容经受检单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与受检单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章。

4.2.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样销售者签字确认。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

4.3样品处置

4.3.1抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样销售者签字确认。当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表（经手人）签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

4.3.2样品应当由被抽样销售者协助抽样人员携带至现场检验场地进行检验。

4.3.3备用样品先行封存在被抽样销售者处，并加施封存标识，封存标识应有防止撕毁措施。被抽样销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

4.4抽样注意事项

4.4.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品进行两次以上监督抽查。

4.4.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

4.4.3 终止抽样的情形：

抽样人员发现被抽样销售者涉嫌存在无证无照等（含”三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告大理市市场监督管理局。

4.4.4抽样人员应对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

4.5购样

检验样品和备用样品由被抽样销售者先行无偿提供。应购买检验过程中充电器、保护装置（熔断器/断路器外壳）等检验过程中的破坏件；电池组仅配备检验样品，配置的电池组不进行破坏试验，给予被抽样销售者电池组使用补偿。购买的破坏部件价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

4.6 退样

检验结论为合格并且属于无偿提供的样品，承检机构应及时退还，退样时给予被抽样销售者电池组使用补偿。购买的充电器、保护装置（熔断器/断路器外壳）等破坏件不进行退样。

5 检验要求

5.1检验项目及重要程度分类

表2电动自行车检验项目及重要程度分类

| 产品名称 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |  |  |
| 电动自行车 | 整车标志 | 铭牌 | GB 17761-2018 第5.1条 | GB 17761-2018 第5.1条 |  |  | ● | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 整车编码 | GB 17761-2018 第5.2条 | GB 17761-2018 第5.2条 |  |  | ● | 检样复检 |  |
|  |  | 电动机 编码 | GB 17761-2018 第5.3条 | GB 17761-2018 第5.3条 |  |  | ● | 检样复检 |  |
|  |  | 号牌 安装位置 | GB 17761-2018 第5.4条 | GB 17761-2018 第5.4条 |  |  | ● | 检样复检 |  |
|  |  | 产品合格证 | GB 17761-2018 第5.5条 | GB 17761-2018 第5.5条 |  |  | ● | 检样复检 |  |
|  | 安全要求 | 车速限值 | GB 17761-2018 第6.1.1条 | GB 17761-2018 第7.2.1条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 制动性能（干态） | GB 17761-2018 第6.1.2条 | GB 17761-2018 第7.2.2条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 整车质量 | GB 17761-2018 第6.1.3条 | GB 17761-2018 第7.2.3条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 尺寸限值 | GB 17761-2018 第6.1.5条 | GB 17761-2018 第7.2.5条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 脚蹬间隙 | GB 17761-2018 第6.1.6.1条 | GB 17761-2018 第7.2.6.1条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 突出物 | GB 17761-2018 第6.1.6.2条 | GB 17761-2018 第7.2.6.2条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 防碰擦 | GB 17761-2018 第6.1.6.3条 | GB 17761-2018 第7.2.6.3条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
| 电动自行车 | 电气安全 | 导线 布线安装 | GB 17761-2018 第6.3.1.1条 | GB 17761-2018 第7.4.1.1条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 短路保护 | GB 17761-2018 第6.3.1.2条 | GB 17761-2018 第7.4.1.2条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 制动 断电功能 | GB 17761-2018 第6.3.2.1条 | GB 17761-2018 第7.4.2.1条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 过流 保护功能 | GB 17761-2018 第6.3.2.2条 | GB 17761-2018 第7.4.2.2条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 防失 控功能 | GB 17761-2018 第6.3.2.3条 | GB 17761-2018 第7.4.2.3条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 蓄电池的 最大输出电压 | GB 17761-2018 第6.3.4.2条 | GB 17761-2018 第7.4.4.2条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  |  | 蓄电 池防篡改 | GB 17761-2018 第6.3.4.3条 | GB 17761-2018 第7.4.4.3条 | ● |  |  | 检样复检 | 现场检验 |
|  | 防火性能 | GB 17761-2018 第6.4条 | GB 17761-2018 第7.5条 | ● |  |  | 备样复检 | 拆下部件 带回检验室检验 |
|  | 使用说明书 | GB 17761-2018 第6.7条 | GB 17761-2018 第7.8条 |  |  | ● | 检样复检 | 现场检验 |
| 注：1、A类：极重要质量项目，即直接涉及人体健康、使用安全的指标； B类：重要质量项目，即涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标；C类：标识。 2、防火性能检测部位为充电器（输入插头或输出插头）、保护装置（熔断器/断路器外壳）两个部位；若被抽查的电动自行车无保护装置，则防火性能不检测保护装置（熔断器/断路器外壳）。 3、抽样时受检单位应调试好车辆处于正常行驶状态，包括安装好电池及胎压等。 |

5.2现场检验

本次监督抽查检验项目分为现场检验和检验室检验，其中进行现场检验的场地应满足GB 17761-2018中7.2.1.1要求，并配备电源，满足电动自行车充电要求，有电动自行车保管人员。现场检验应符合《电动自行车现场检验作业指导书》要求。

5.3 检验应注意的问题

5.3.1当经公开的企业标准、团体标准或明示的质量要求高于推荐性标准时,则按上述要求进行判定。

5.3.2检验人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。

5.3.3对于抽样不规范的样品，检验人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向大理市市场监督管理局报告。

5.3.4在进行车速限值、制动性能试验前应确认车辆所配电池、胎压，制动是否处于正常状态。

6 判定规则

6.1经检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品检验项目合格；检验项目中A类项目任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品不合格。

6.2检验项目中仅有C类项目不合格，判定被抽查产品标识不合格、其它检验项目合格。

7 异议处理

7.1复查

被抽样销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的大理市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向大理市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2若复检样品为检验样品，受检方提出异议时可启用备检样品。

7.2.3被抽样销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的大理市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.4申请人应当自收到市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.5大理市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.6被抽样销售者隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

7.2.7复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送大理市市场监督管理局，由大理市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.8复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

8 附则

8.1 本细则由大理市市场监督管理局制定并负责解释，

8.2 本细则自2020年08月10日发布实施。